Документ представлен на сайте http://sud-praktika.narod.ru

| общество с ограниченной ответственностью |
| --- |
|  | Саратовское бюро судебных экспертиз |
| ИНН: 6454087765 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27, офис 309 ОРГН: 1076454004307 тел.: 37-75-27, тел./факс: 8(845-2) 22-31-68 |

ПОДПИСКА  ЭКСПЕРТА

Производство строительно-технической экспертизы поручено эксперту  Степанову Владимиру Викторовичу. По поручению, директором Бюро разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. ст. 16 и 17 Закона РФ "О Государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", ст. 85, 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК Российской Федерации.

"24" декабря 2008 года 			       ________________	/Степанов В.В./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  №  523

Составлено: "28" января 2009 года.

"24" декабря 2008 года в Саратовское бюро судебных экспертиз при  определении от 18 декабря 2008 года Мирового судьи судебного участка №2 Кировского района г. Саратова Е.Б. Сорокиной для проведения экспертизы поступили материалы гражданского дела №2-520/2007 по иску Клячко Святослава Юрьевича к Мельник Юрию Николаевичу, 3-е лицо Жилищный кооператив «Алтай» . Исследование объекта проводилось 19.01.09г.

На разрешение эксперта поставлены вопросы:

1. Определить стоимость ущерба, причиненного 15 марта 2008 года вследствие прорыва системы водяного отопления, жилой комнате квартиры №73 дома №34 по ул. Мира в г. Саратова?

Производство экспертизы поручено эксперту Саратовского бюро судебных экспертиз  Степанову Владимиру Викторовичу.

При производстве экспертизы использованы следующие нормативно-технические документы:

- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ от 31.05.2001г.

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные  и отделочные покрытия. Утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 г. № 280.

- Методика определения  стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35-2004. Введ. С 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1. – М., 2004.

- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 31.01.2005 г. № ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». – М. 2005.

- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве». – М., 2004

- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 г. № АП-3230/6 «О порядке применения Приложения 1 к методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35-2004». – М., 2004.

- ТЕР-2001 и ТЕР-2001(р.) «Территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы. Саратовская область».

2. ИССЛЕДОВАНИЕ:

Исследование проводилось, в присутствии представителя истца Целовальникова Николая Борисовича, путем осмотра квартиры №73, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 34, осуществления необходимых замеров. Замеры производились лазерным измерителем «Leica DISTOTM classic5», измерительной лентой (цена деления – 1 мм).  Экспертом выполнена фотосъемка цифровым фотоаппаратом «Nikon COOLPIX L4».

В процессе проведения осмотра экспертом была определена площадь конструктивных элементов квартиры (потолка, стен, пола), зафиксированы дефекты от затопления, сохранившиеся на момент осмотра в помещениях исследуемой квартиры. При составлении исследования эксперт определил необходимые мероприятия по ликвидации последствий залива.

2.1 Полученные результаты приведены в таблице 1. Сведения о характере и объеме повреждений  в исследуемой квартире, выявленных в процессе проведения экспертного осмотра, представлены в столбце 4.

| № п/п | Наименование пострадавшего элемента отделки объем | Использованные материалы (вид отделки) | Состояние элементов отделки на момент экспертного осмотра | Необходимые мероприятия по ликвидации последствий залива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилая комната (S=17,1 м2, h=2,5) |
| 1 | Поверхность потолка - | - | - | - |
| 2 | Поверхность стен S=43,2 м2 дверное заполнение S=3,0 м2 оконное заполнение S=2,0 м2 | Обои обыкновенного качества. | От залива водой произошло отслоение обоев от поверхности стен. Фото №1,2,3 фототаблицы. | Смена обоев обыкновенного качества. |
| 3 | Поверхность пола S=17,1 м2 | Линолеум по основанию из фанеры. | От воздействия воды произошла деформация основания. Фото №4,5 фототаблицы. | Смена основания из фанеры. |

Объемы работ по устранению последствий залива на исследуемом объекте приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена обоев обыкновенного качества. | 100 м2 | 0,382 |
| 2 | Снятие линолеума | 100 м2 | 0,171 |
| 3 | Демонтаж плинтуса | 100 м2 | 0173 |
| 4 | Смена основания из фанеры. | 100 м2 | 0,171 |
| 5 | Устройство линолеума | 100 м.п. | 0,171 |
| 6 | Монтаж плинтуса | 100 м2 | 0,173 |

Расчет стоимости ремонтных работ произведен базисно-индексным методом

Для последующих расчетов эксперт принял за основу смету затрат, которая необходима для устранения дефектов, возникших в результате залива.

На основе данных экспертного осмотра был составлен перечень необходимых для выполнения работ и материалов по отдельным их видам. На основании полученных данных был проведен расчет стоимости затрат в текущих ценах в соответствии с индексами перерасчета базисной стоимости ремонтно-строительных работ в текущий уровень цен, действующими на момент производства экспертного исследования.

Все расчеты и обоснования производились в соответствии с положениями действующих нормативных документов [5-7], при этом использовались действующие территориальные сметные нормативы сборников ТЕР2001-2001(р).

Указанные сборники предназначены для определения стоимости строительных и ремонтно-строительных работ, составления смет, формирования договорных цен и расчетов за выполненные работы при строительстве ремонте и реконструкции зданий и сооружений в Саратовской области. Расценки сборников определены в базисном уровне цен по состоянию на 2001 г. Данные расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат принятой техники, технологии и организации работ на каждый вид ремонтно-строительных работ и в связи с этим могут применяться для определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной  подчиненности и организационно-правовых форм.

Все единичные расценки в сборниках ТЕР и ТЕР (р.) являются закрытыми, т.е. учитывают сметную стоимость всех ресурсов (основная заработная плата рабочих-строителей, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая заработную плату машинистов, стоимость наиболее широко применяемых материалов), необходимых для проведения того или иного вида ремонтно-строительных работ.

Для перерасчета сметной стоимости работ из базисного в текущий уровень цен использовались индексы перерасчета, действующие на момент проведения экспертного исследования. Расчетные индексы приведены без учета налога на добавленную стоимость. НДС в размере 18% учтен за итогом сметного расчета.

Определение любых условий хозяйственных взаимоотношений является исключительной компетенцией субъектов инвестиционной деятельности (в соответствии со ст.ст. 421, 709 ГК РФ). Заказчик и подрядная организация, связанные договорными отношениями, вправе по взаимному согласованию уточнять стоимость с учетом условий строительства и ремонта конкретного объекта.

Расчет стоимости восстановительного ремонта кв. № 73, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 34, представлен ниже в виде локальной сметы.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

На восстановительный ремонт квартиры №73, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 34.

.

Сметная стоимость                 8 201 руб

Смета составлена в базовых ценах 2001 года

----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шифр,номера |Наименование работ и  |Единица| Кол-во    |___________Сметная стоимость___________|

N | нормативов  |затрат,характеристика |измере-| единиц по |          |          |        |        |

п/п| и коды      |оборудования и его    |ния    | проектным | Пр.затр. |   З/пл   |Пр.затр.|  З/пл  |

| ресурсов    |масса,расход ресурсов |       | данным    |  на ед.  |  на ед.  | всего  | всего  |

|             |на единицу измерения  |       |           |          |          |        |        |

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

1 |     2       |          3           |   4   |    5      |    6     |    7     |    8   |   9    |

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

1|63-6-1       | Смена обоев          |       |           |          |          |        |        |

|             | обыкновенного        |       |           |          |          |        |        |

|             | качества НР77,00%    |       |           |          |          |        |        |

|             | СП50,00%             |100 м2 |     0,3820|   1114,87|    455,99|     426|     175|

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

2|57-2-1       | Разборка покрытий    |       |           |          |          |        |        |

|             | полов из линолеума и |       |           |          |          |        |        |

|             | релина НР80,00%      |       |           |          |          |        |        |

|             | СП68,00%             |100 м2 |     0,1710|     91,44|     90,60|      16|      15|

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

3|57-3-1       | Разборка плинтусов   |       |           |          |          |        |        |

|             | деревянных и из      |       |           |          |          |        |        |

|             | пластмассовых        |       |           |          |          |        |        |

|             | материалов НР80,00%  |       |           |          |          |        |        |

|             | СП68,00%             |100 м п|     0,1730|     29,41|     29,41|       5|       5|

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

4|11-01-011-7  | Устройство стяжек из |       |           |          |          |        |        |

|             | плит фанерных        |       |           |          |          |        |        |

|             | НР123,00%            |

|             | СП75,00%             |100 м2 |     0,1710|   1814,51|     64,05|     310|      11|

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

5|11-01-036-2  | Устройство покрытий  |       |           |          |          |        |        |

|             | из линолеума на клее |       |           |          |          |        |        |

|             | КH-2 НР123,00%       |       |           |          |          |        |        |

|             | СП75,00%             |100 м2 |     0,1710|    434,54|    357,07|      74|      61|

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

6|11-01-039-1  | Устройство плинтусов |       |           |          |          |        |        |

|             | деревянных НР123,00% |       |           |          |          |        |        |

|             | СП75,00%             |100 м п|     0,1730|     77,28|     65,25|      13|      11|

---+-------------+----------------------+-------+-----------+----------+----------+--------+--------|

И Т О Г О прямые затраты/ФОТ:                      844      278

Накладные расходы:                                 252

Сметная прибыль:                                   163

И Т О Г О :                                      1 259

С индексом:   5,5200                             6 950

НДС: 18,00%                                      1 251

В С Е Г О по смете/ФОТ:                          8 201    4 514

Стоимость восстановительного ремонта (приведения в технической состояние, предшествующее заливу) квартиры №73, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 34 составляет:

8 201 рублей

(восемь тысяч двести один рубль)

Примечание редактора: зачем эксперт оставил столь большой пробел в тексте заключение так и осталось непонятным, во всяком случае здесь и в самом деле ничего не было написано.

3. ВЫВОДЫ:

3.1 Стоимость восстановительного ремонта (приведения в технической состояние, предшествующее заливу) квартиры №73, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 34 составляет:

8 201 рублей

(восемь тысяч двести один рубль)

Примечание: к экспертному заключению

прилагается одна таблица  на 1  листе  с 5

иллюстрациями.

Таблица

к экспертному заключению  №523  от 28 января 2009 года

# Text boxes

1

2

3

5

4